## Slide 1
4.1 物质的三态 温度的测量
固液气三态 · 温度计的使用 · 体温计
苏科版物理 · 八年级上册
1

## Slide 2
物质的三态
🔲 固态
形状：有固定形状
体积：有固定体积
流动性：不能流动
举例：冰、铁、木头
分子排列：紧密有序
💧 液态
形状：无固定形状
（随容器改变）
体积：有固定体积
流动性：能流动
举例：水、酒精、牛奶
分子排列：较松散
💨 气态
形状：无固定形状
体积：无固定体积
（充满整个容器）
流动性：极易流动
举例：水蒸气、氧气
分子排列：自由运动
🔄 三态之间的转化
固态 ←→ 液态 ←→ 气态
（熔化/凝固）（汽化/液化）
固态 ←→ 气态（直接转化）
（升华/凝华）
💬 水是生活中最常见的例子：
冰（固态）→ 熔化 → 水（液态）→ 汽化 → 水蒸气（气态）
反过来：水蒸气 → 液化 → 水 → 凝固 → 冰
苏科版物理 · 八年级上册
2 / 10

## Slide 3
温度与摄氏温度
🌡 温度的概念
温度：表示物体冷热程度的物理量
单位：摄氏度（℃）
读作「摄氏度」
摄氏温度的规定：
• 0℃：标准大气压下冰水混合物的温度
• 100℃：标准大气压下沸水的温度
• 0~100℃之间分100等份，每份1℃
📏 摄氏温标
100℃ 沸水
0℃ 冰水
100等份
📊 生活中的常见温度
人体正常体温：约 37℃（体温计测量的就是它～）
夏天室温：约 25~30℃
冬天室温：约 10~15℃
冰箱冷藏：约 4℃
冰箱冷冻：约 -18℃
沸水：100℃（标准大气压下）
冰水混合物：0℃
💬 你知道吗？人的体温在一天中也会变化：早晨低一点，傍晚高一点～
苏科版物理 · 八年级上册
3 / 10

## Slide 4
温度计的原理与种类
⚙ 工作原理
原理：液体的热胀冷缩
受热 → 液体膨胀 → 液面上升
遇冷 → 液体收缩 → 液面下降
💬 生活比喻：
温度计就像温度的眼睛
热了就「长高」，冷了就「缩回去」～
📋 三种常见温度计
① 实验室温度计
量程：-20℃~110℃
分度值：1℃
② 寒暑表（家用）
量程：-30℃~50℃
分度值：1℃
③ 体温计
量程：35℃~42℃
分度值：0.1℃
🔍 三种温度计对比
实验室温度计
量程:-20~110℃
寒暑表
量程:-30~50℃
体温计
量程:35~42℃
苏科版物理 · 八年级上册
4 / 10

## Slide 5
温度计的使用——三看四会
👀 三看
一看 量程
确定温度计最大测量范围
被测温度不能超过量程
否则温度计会损坏！
二看 分度值
温度计最小一格代表多少度
分度值越小越精确
三看 零刻度
确定零刻度的位置
读数时要区分零上零下
🖐 四会
会选：根据测量需求选择合适的温度计
会放：温度计玻璃泡全部浸入被测液体
不要碰到容器底或容器壁
会读：待示数稳定后再读数
视线与液柱上表面相平
不能离开被测液体读数
会记：记录数值+单位
如：25℃
苏科版物理 · 八年级上册
5 / 10

## Slide 6
温度计读数练习
练习1
15℃
零上15℃
视线与液面平齐
直接读数
练习2
-5℃
零下5℃
从0℃向下数5格
注意是零下！
练习3
37℃
37℃
分度值0.1℃
准确读数为37.0℃
练习4
-12℃
零下12℃
零下读数从0开始
向下数12格
练习5
23℃
23℃
注意分度值是1℃
估读没有必要
练习6
-0.5℃
-0.5℃
在0℃和-1℃之间
估计半个分度值
苏科版物理 · 八年级上册
6 / 10

## Slide 7
体温计——特殊构造
🔬 体温计的特点
• 量程：35℃ ~ 42℃
（窄量程高精度）
• 分度值：0.1℃
（比普通温度计精确10倍）
• ⭐ 特殊构造：缩口！
玻璃泡上方有一个很细的弯曲处
温度降低时水银在这里断开
所以体温计可以离开人体读数！
🔍 缩口结构放大图
玻璃泡
(水银)
缩口！
📌 体温计使用注意事项
① 使用前要「甩一甩」——让水银回到玻璃泡中（因为缩口阻止了水银自动回落）
② 测量时间约3~5分钟（腋下测量）
③ 可以离开人体读数（普通温度计不能！）
④ 量程只有35℃~42℃，不能用来测沸水或冰水！（会损坏！）
⑤ 水银有毒，打碎了要小心处理！
💬 女生友好小贴士：体温计用前甩一甩，就像甩掉温度计里的「记忆」，让它准备好重新测量～
苏科版物理 · 八年级上册
7 / 10

## Slide 8
三态的微观解释——从分子角度看物质
🔲 固态
分子排列紧密、有序
在固定位置附近振动
分子间作用力很大
→ 有固定形状和体积
💬 比喻：
像教室里整齐坐好的同学
每人有自己的座位
只能在座位上动一动～
💧 液态
分子排列较松散
可以自由移动
分子间作用力中等
→ 无固定形状
有固定体积
💬 比喻：
像下课后在走廊里的同学
可以走动但不能离开楼层～
💨 气态
分子排列完全无序
自由高速运动
分子间作用力很小
→ 无固定形状
无固定体积
💬 比喻：
像放学后大家各自回家
到处跑，没有固定位置～
🔬 分子间距与分子运动
固态：分子间距最小，分子只能在平衡位置附近振动 → 有固定形状
液态：分子间距较大，分子可以移动但不能脱离 → 可以流动但体积不变
气态：分子间距最大，分子自由运动 → 充满整个容器
💡 加热时：分子运动加剧 → 间距增大 → 固态→液态→气态
冷却时：分子运动减慢 → 间距减小 → 气态→液态→固态
苏科版物理 · 八年级上册
8 / 10

## Slide 9
知识小结
📦 物质三态
• 固态：固定形状+体积
• 液态：流动，固定体积
• 气态：无固定形状+体积
• 三态可相互转化
🌡 温度
• 表示冷热程度
• 单位：摄氏度(℃)
• 0℃=冰水，100℃=沸水
• 温度计原理：热胀冷缩
🔧 温度计使用
• 三看：量程/分度值/零刻
• 四会：选/放/读/记
• 视线与液面平齐
• 不能碰容器底和壁
🏥 体温计
• 量程35~42℃，分度0.1℃
• 缩口结构→可离体读数
• 用前要甩一甩
• 不能测沸水！
🧠 记忆口诀
「固液气三态互转化，热胀冷缩温度计；
三看四会要牢记，体温计有缩口妙！」
💡 女生友好小贴士：
• 冰融化变水、水烧开变蒸汽——这就是三态变化，每天都在发生～
• 温度计用前先看看量程，就像量身高前先看尺子够不够长
• 体温计用前甩一甩，就像给温度计「清零」～
苏科版物理 · 八年级上册
9 / 10

## Slide 10
练一练
1. 下列关于物质三态的说法，正确的是（ ）
A. 液态物质没有固定的体积 B. 气态物质有固定的形状 C. 固态物质有固定的形状和体积 D. 液态物质不能流动
答案：C
2. 摄氏温度中，0℃的规定是（ ）
A. 冰的温度 B. 标准大气压下冰水混合物的温度 C. 水的温度 D. 室温
答案：B
3. 使用温度计时，下列做法正确的是（ ）
A. 玻璃泡碰到容器底 B. 读数时视线与液面平齐 C. 超过量程使用 D. 不等到示数稳定就读数
答案：B
4. 体温计可以离开人体读数的原因是（ ）
A. 分度值小 B. 量程窄 C. 有缩口结构 D. 水银多
答案：C
5. 物质由固态变为液态的过程叫（ ）
A. 凝固 B. 熔化 C. 汽化 D. 液化
答案：B
6. 体温计的量程是（ ）
A. -20℃~110℃ B. -30℃~50℃ C. 35℃~42℃ D. 0℃~100℃
答案：C
💪 物质的三态就在我们身边！冰、水、水蒸气都是同一种物质的不同状态——想想看，你还知道哪些？
苏科版物理 · 八年级上册
10 / 10